Zálohové napájení přijímače (Rx)

Slouží pro modely, kde je pro napájení Rx a serv použit el.regulátor s tzv.BECem. V případě selhání tohoto hlavního napájení pak zajistí potřebnou energii pro Rx zálohový akumulátor, např.článek LiPol baterie, který se zapojí na příslušný konektor tohoto zařízení označený „Baterie“. Regulátor pak přijde zapojit do označeného konektoru „Regulátor“ a tyto konektory pak zajistit např.izolepou. Do Rx přijde zapojit vyvedený servokáblík. Ve všech případech je nutno dbát označené polarity. Regulátor je možno také zapojit přímo do Rx kanálu plynu a zálohové zařízení pak do volného kanálu Rx. Konektor zálohového zařízení pro regulátor pak je taky možno propojit kablíkem (na obou koncích samička) s dalším volným kanálem Rx a tak zdvojit zálohové napájení (třetí – signální vodič není potřeba zapojovat). V případě nepoužití zdvojení je potřebné buď zaizolovat tento volný konektor na zálohovém zařízení nebo nasadit na něj holý servokonektor, aby nedošlo k náhodnému zkratu.

Správnou funkci a dostačující úroveň napětí pro Rx a použitá serva ověřte před záletem tím, že při simulovaném odpojení hlavní baterie (akumulátoru) bude ovládání serv modelu s použitou zálohovou baterii plně funkční.

V normálním režimu, kdy nedojde k poruše hlavního napájení, není zálohový akumulátor zatěžován a vybíjen.

Před záletem nutno vše odzkoušet a překontrolovat.

www.rcmodely1.estranky.cz

Přeji hodně krásných chvil s Vašimi modely

Miroslav Urban